Як безпечно користуватися пічним опаленням та електричними обігрівачами

- Перед початком, а також упродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі – не рідше одного разу на три місяці;

- відстань від печі до меблів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7м, а від топкових отворів – не менше 1,25м;

- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5*0,7м;

- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

- печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм;

- попіл і шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ

ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Навчально-консультаційний пункт

м.Нововолинська

Інформаційний буклет для населення

- Як безпечно користуватися пічним опаленням та електричними обігрівачами

При користуванні печами ЗАБОРОНЕНО:

- розпалювати їх легкозаймистими та горючими рідинами;

- використовувати для обігріву несправні та не відремонтовані опалювальні печі;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

- проводити розпалення печей дровами, довжина яких перевищує розміри топки;

- здійснювати опалення печей із відкритими дверцятами топки;

- виносити та викидати гарячі вуглини не ближче, ніж за  15 метрів від будівель;

- зберігати не загашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;

- використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

- влаштовувати в якості димової труби металеві та азбестові труби;

- прокладати димоходи (борови) опалювальних печей по горючих основах;

- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;

- топити печі під час проведення у приміщеннях масових заходів;

- доручати розпалювання печі та нагляд за нею дітям.

Основні рекомендації щодо безпечного користування приладами електроопалення:

1) не слід застосовувати для обігріву приміщень не сертифіковані та саморобні нагрівальні прилади;

2)  електрообігрівач не можна ставити біля завісок або меблів – відстань від пристрою до горючих матеріалів має становити не менше 0,25м;

3)небезпечно встановлювати нагрівальні прилади на підставки з легкозаймистих матеріалів;

4) не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо під розеткою, а  також на шляхах евакуації людей;

5) перед увімкненням обігрівального пристрою переконайтесь у його справності;

6) не варто вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;

7) слід обмежити доступ маленьких дітей до нагрівальних приладів;

8) забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів;

9) не слід пропускати провід від обігрівача під килимом – це може призвести до його перегрівання та перетирання, що тягне за собою небезпечні наслідки;

10) треба регулярно очищати нагрівачі від пилу й сміття, адже сторонні предмети можуть несподівано спалахнути;

11) виходячи з приміщення, не можна залишати увімкненими електрообігрівальні пристрої.